### 螺杆真空泵在运行中的注意事项

螺杆真空泵运转功率低，噪音低，抽速快。可依制程/环境需求选用水冷，气冷及防爆马达。气冷马达机型可搭配自循环冷却系统，能使用在无冷却水系统的环境。可依不同需求选配鲁式泵浦，抽气速率  大可达3500m3/h

那么螺杆真空泵在运行中的注意事项有哪些呢？今天小编就为大家做一些介绍吧：

1、启动前一般应全开入口阀、出口阀，打开出口阀后，应尽快将普诺克螺杆真空泵启动。严禁在没有打开出口阀的情况下开泵(如果出口阀关闭，必须保证出入口连通阀全开)。

2、如果工艺所需流盘小，可稍开或不开出口阀，同时全开进出I口的连通阀，然后启动机泵正常后，根据工艺需要，缓慢开出口, 同时缓慢关小连通阀至正常工况。

3、严禁在没有灌泵的情况下长时间运转。

4、出现下列情况立即停泵：严重泄漏、异常振动、异味、火花、烟气、掩击、电流持续超高。

5、螺杆真空泵在运行过程屮，轴承温度不能超过环境温度35C,敁高温度不得超过 80C。

6、流量、压力平稳，电流不超过额定值。

7、密封泄漏不超过下列要求

a、机械密封：重质油不超过5滴/min,轻质油不超过10滴/min。

b、填料密封：重质油不超过10滴/min，轻质油不超过20滴/min。